## Slide 1: IoT alapú testreszabható szoba-termosztát
Önálló Laboratórium előadás 2017/18 II.félév Sipos Roland Bsc. villamosmérnök hallgató Beágyazott és irányító rendszerek specializáció Számítógép alapú rendszerek ágazat (AUT) Konzulens: Dudás Ákos BME VIK Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

## Slide 2: A feladat
Egy prototípus rendszer elkészítése, amely hőmérő és Raspberry Pi platformon alapuló központi egységet tartalmaz, és képes a hőmérséklet vezérlésére intelligens és testre szabható módon.
2
BME VIK Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
Igények az eszközzel kapcsolatban:
Alapvetően padlófűtésre tervezve
Kijelző grafikus felülettel
Testre szabható hőmérséklet beállítások
Több szenzor egyidejű használata
Perzisztens adatkezelés
Adatok és események naplózása / statisztika
Távoli elérés biztosítása
Akár „öntanuló” is lehet

## Slide 3: Rendszerterv
3
BME VIK Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
Központi Termosztát
HW: Raspberry PI 3,
OS: MS IoT Core
Érintőképernyős kijelző
Raspberry PI 7’’ Touchscreen
Display
Pi Display
Port
4 vezetékes
I2C
Fűtés on/off
Relé
1cs., Arduino relé
Vezeték
Firebug
Internet
WiFi / Ethernet
Internet
IR Hőmérő
TMP007, környezeti és objektum hőmérséklet
I2C
I2C
Hőmérő
MCP9808, „nagy” pontosságú környezeti hőm.
Pára/hőmérő
DHT11, „kis” pontosságú hőm. és páratartalom
1 adatkábeles kapcsolat

## Slide 4: Központi egység
4
BME VIK Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
Kiválasztási szempontok, előnyök:
Grafikus megjelenítés (kompatibilitás)
I2C kommunikáció + GPIO
5V és 3.3V tápok
Internet elérés (WiFi + Ethernet)
.Net Core + UWP (C#)
Példák
Hátrányok:
Maximum felbontás milisec
Lassú bootolás
Drága (Arduinóhoz képest pl.)
Raspberry Pi 3 + 7’’ kijelző
Windows IoT Core 10
+
Notes: memórába belefért a 16 , perifériák amik kellenek:
2 db UART,
SPI,
ADC,
Timer, (oldalra egy kép róla)
A többi szoftver is erre típusra van megírva

## Slide 5: A szenzorok és feladataik
5
BME VIK Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
TMP007 Infravörös érintkezés-nélküli hőmérséklet szenzor
0.03125 Celsius felbontás
Padló hőmérséklet mérése kalibráláshoz
Környezeti hőmérséklet pontosításához
MCP9808 Hőmérséklet érzékelő
szenzor
0.0625 Celsius felbontás
Környezeti hőmérséklet pontosításához
DHT11 Hőm. és páratartalom érzékelő szenzor
0.25 Celsius felbontás
Páratartalom mérése
Környezeti hőmérséklet pontosítás
Környezeti hőmérséklet átlagolva

## Slide 6: A hőmérséklet szabályozása
6
BME VIK Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
Relés ki/be kapcsolás
Padlófűtés miatt további időzítések szükségesek
Maximum napi fűtési idő
Kb. 18 óra
Már ne induljon el a fűtés
Kb. 2 óra
Lehűlés idő
Kb. 30 perc
Előfűtési idő
Kb. 1.5 óra
Megadott hőmérsékletű időszak
Kb. 6 óra

## Slide 7: Az applikáció
7
BME VIK Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
Menü
Szobahőmérsékletek átlagolása
Fűtés aktuális állapota
Nincs fűtés
Bekapcsolva
Hiba
Szenzorok állapota és értékei

## Slide 8: Az applikáció
8
BME VIK Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

## Slide 9: Napi beállítás
BME VIK Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
9
Mentés gomb (perzisztens)
Hőmérséklet beállítása
Fűtési időszak beállítása
Megkötések:
A fűtési időszak kisebb, mint a maximum fűthető időszak
A kezdeti időpontál nem lehet kisebb a befejező

## Slide 10: Napi beállítás
BME VIK Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
10

## Slide 11: Beállítások
BME VIK Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
11
Mentés gomb (perzisztens)
Időintervallum beállítások
Vizsgálati hőmérséklet beállító
Felső küszöb
Beállított hőmérséklet
Alsó küszöb

## Slide 12: Beállítások
BME VIK Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
12

## Slide 13: Szoftver felépítése
BME VIK Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
13
A használt eszközöket / szenzorokat reprezentáló osztályok
Inicializáló metódusok (I2C, GPIO, stb.)
Kommunikációra jellemző objektum típusok
Inicializáció ellenőrzése
Vezérlő funkciók (hőmérséklet)
Adatok tárolása, fájl-kezelés és elérésük
Adatstruktúrák létrehozása és kezelése
Adatok mentése és beolvasása
A TempDocument-en keresztül érhetők el (instance)
XAML alapú UI felületek és az app leképzése
Elemek létrehozása és kezelése
Eseménykezelők
Másodperceként frissített UI
5 másodpercenként futó adatbekérés egy háttérszálon futó időzítővel
Navigáció az oldalak között

## Slide 14: Összefoglalás
Bővítési lehetőségek:
Statisztika hozzáadása
Távoli vezérlés kialakítása
Külső hőmérő illesztése
„Öntanuló” beállítások
14
BME VIK Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék